| СПЕЦИФИКАЦИЯ |
| --- |
| Тягач DAF FTT CF85.460 Sleeper Cab |
| Цвет | - H3272YELL Желтый |
| Кабина | - Кабина Sleeper Cab с одним спальным местом и механической подвеской, тонированное стекло и электрические стеклоподъемники. Основные и широкоугольные зеркала внешнего обзора с электрообогревом. Люк в крыше с механическим управлением. Ширина кабины 2300мм. - Замки дверей: механический со стороны водителя и электрический со стороны напарника. Выключатель блокировки дверей расположен на торпедо, 2 ключа. - Иммобилайзер с функцией блокировки подачи топлива и размыканием цепи стартера. - Зеркала передние соответствуют директиве ЕС 2003/97/EC. - Механическая регулировка основных зеркал. - Сдвоенные отражатели фар с ударопрочными рассеивателями. - Жесткая подножка кабины. - Знак автопоезда |
| Цвета | - Панель фар, бампер и подножка кабины H3272YELL Желтый - Зеркала окрашены в цвет кабины: H3272YELL Желтый - Шасси серого цвета (стандарт). |
| Кабина внутри | - Левостороннее расположение рулевого колеса. - Черное рулевое колесо, мягкая обивка. - Спидометр в км/ч. - Черный цвет для активных зон торпедо. - Сидение водителя Comfort air: пневматическая подвеска сиденья и поясничный упор (пневматический). Интегрированный подголовник и ремни безопасности (3-х точечные). Велюровая обивка сиденья с виниловым покрытием сзади. Сиденье и спинка с тиснением для максимального комфорта сидящего. - Фиксированное сиденье сменщика. Интегрированный подголовник и ремни безопасности (3-х точечные). Обивка сиденья велюровая с пластиковым покрытием сзади. Сиденье и спинка с тиснением для максимального комфорта сидящего. - Ремни безопасности черного цвета. - Вещевой ящик на туннеле двигателя. - Люк алюминиевый с механическим управлением. - Спальное место расположено внизу (поднято на 250мм выше туннеля двигателя). Органайзер под спальным местом: 3 места (общий объем 260 литров) доступ при поднятой панели спального места. - Поролоновый матрац. - Автономный отопитель кабины воздух-воздух, Эбершпехер Айртроник Д2. Тепловая мощность 0.85 - 2.2 кВт. - Кондиционер с механическим управлением и рециркуляцией. - Воздушный фильтр кабины. Эффективность 85% для частиц до 0.5 микрон и 98% для частиц до 10 микрон. - Преобразователь 24В в 12В, 10A, 120Вт. |
| Коммуникационная поддержка водителя | - Цифровой тахограф, Siemens/VDO. - Ограничитель скорости 85 км/ч. - Радио/USB-проигрыватель, 2 динамика - Комбинированная антенна AM/FM, GSM и GPS. GSM частоты 900 МГц, 1800 МГц и GPRS. - Круиз контроль. - Акустический сигнал движения задним ходом с выключателем. |
| Подвеска и оси | - Передняя ось тип 152N, 100 мм вертикальное смещение. Параболические лисстовые рессоры с амортизаторами и стабилизатором. Нагрузка 7.5 тонн. - Сдвоенный задний мост тип HR1355T со ступичным редуктором и пневмоподвеской с электронным управлением. Блокируемые межосевой и осевые дифференциалы. Мосты имеют по 4 пневмоподушки для каждого моста, включая амортизаторы и стабилизатор. Макс нагрузка 2 x 13 тонн. - Макс. Нагрузка задней подвески 26.0 т, допустимая нагрузка для тормозной системы 26.0т. |
| Колеса и шины | - Передний мост: шины 315/80R22.5, колесные диски 22.5 x 9.00. - Первый задний мост: шины 315/80R22.5, колесные диски 22.5 x 9.00. - Второй задний мост, шины 315/80R22.5, колесные диски 22.5 x 9.00. - Без запасного колеса. - Резина по выбору завода изготовителя тягача |
| Силовая линия | - Двигатель серии MX: 12.9 литра, 6-ти цилиндровый дизельный двигатель. Исполнение двигателя в соответствии с ECE R24-03: мощность 340 кВт (460 л.с.) на 1500-1900 об/мин. Крутящий момент 2300 Нм на 1000-1410 об/мин. Макс. Внешняя температура 45С, для тяжелых условий. Обработка выхлопных газов с применением технологии SCR. - КПП механическая,ZF 16 передач. Повышающая передача - Передаточные числа КПП 13.80-0.84. - Передаточное число заднего моста 4.05. - Маслоохладитель КПП |
| Тормозная система | - Тормоз-замедлитель в выпускном коллекторе. - Стояночный тормоз с тестовым положением. - Цилиндры стояночного тормоза на переднем мосту. - Система EBS. Интегрированная система ABS, Система SMR (система регулировки момента при буксировке) и функция помощи при торможении. Полная интергация тормозной системы и (если установлено) компрессионного тормоза-замедлителя (МХ) или трансмиссионного. - Вентилируемые тормозные диски на переднем мосту, задние мосты с барабанными тормозами. 2-х контурная пневматическая тормозная система с электронным управлением (EBS). Воздушный компрессор 2-х цилиндровый с обогреваемым осушителем и экономичным режимом. |
| Шасси | - Колесная база 3.90 м / задний свес 1.65 м. - Высота лонжерона 310 мм, толщина 7.0 мм. Внутренний усилитель по всей длине. - Глушитель и АКБ с правой стороны шасси. - Выпуск отработавших газов в правую сторону. - Алюминиевый топливный бак 620 л, высота 620 мм. - Площадка со ступенькой, стандартной длины. Закрытое пространство между лонжеронами рами около 60 мм. - 3-х составные брызговики из термопластика на задних мостах. - Лампа подсветки рабочего пространства белого света за кабиной. - Подавление разбрызгивания в брызговиках, в соответствии с директивой 91/226/EEC. - Передняя противоподкатная защита (FUP), в соответствии с директивой ЕС 2000/40/EEC. - Рама шасси для стандартного применения. - Бак системы Ad-Blue 50л. |
| Задняя панель рамы и оборудование для прицепа | - Седло Jost тип JSK42, высота 150мм с 26 мм монтажной плитой, общая высота 1250 мм. - Быстроразъемное соединение пневматических линий прицепа «палм». - Электрический разъем для прицепа 24В с 2-мя 7-контактными разъемами. Кабель освещения, кабель для дополнительного оборудования и системы EBS с 7-контактными разъемами. |
| Электрические источники | - Генератор 80 A, АКБ 2x 175 А*ч. |
| Нормы выбросов | - Евро 5. |
| Условия использования | - Холодные климатические условия, с температурой ниже минус 18С. - Влагоотделитель с подогревом и с фильтрацией частиц 30 микрон. Предупредительный сигнал о необходимости освободить влагоотделитель на панели приборов. - Впускной рукав с вихревым предфильтом, расположен за кабиной. - Радиатор масла в КПП. - Полная масса тягача 33 т |
| Сервис и гарантии | - Гарантия: 1 год гарантии на весь автомобиль, 1 год техпомощь и эвакуация, 2 года гарантии на элементы силовой линии, 2 года гарантии на окраску кабины. - Стандартный сервисный интервал. |
| Комплектность | - Стандартный набор инструментов. |

DAF TRUCKS n.v. оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.